## Slide 1: 布里渊散射光谱的测量
9.20

## Slide 2: FP干涉仪
Thorlabs的FP干涉仪，其自由光谱范围精细度
利用压电传感器调节腔的长度，调谐透过频率。透射光强度通过光电二极管测量，经SA201B控制器放大，由示波器显示或数据采集卡记录。
使用fpi自带的光电二极管探测极限为50W。取激光功率1mW，收集散射光比例，FPI透过率10％，认为待测信号在1pW量级。
代购需约4w6。

## Slide 3: 标准具
Lightmachinery的Silica标准具，自由光谱范围15GHz， 分辨率500MHz。
Experimental analysis on the rapid measurement of a high precision Brillouin scattering spectrum in water using a Fabry–Pérot etalon: http://dx.doi.org/10.1088/1612-2011/13/5/055701

## Slide 4
VIPA
Angle dependence of Brillouin scattering intensity in Liquids https://doi.org/10.1364/OL.557682
VIPA虚拟成像相位阵列，Lightmachinery的VIPA，自由光谱范围15GHz， 分辨率约400MHz