## Slide 1: 使用标准具测量布里渊光谱
9.24

## Slide 2: 标准具
2016年华中科大使用标准具对水的布里渊散射谱进行了测量。
使用650 mJ,10 Hz的532nm激光。F-P标准具为石英制成的CVI固体标准具，自由光谱范围为FSR = 20 GHz，反射率99.5%。
文章从二维图样提取一维半径谱，根据原卷积公式拟合得到布里渊频移与展宽；以及由，转化为按拟合得到布里渊频移与展宽。
Experimental analysis on the rapid measurement of a high precision Brillouin scattering spectrum in water using a Fabry–Pérot etalon: http://dx.doi.org/10.1088/1612-2011/13/5/055701

## Slide 3: 理论基础与方案
使用FP标准具对布里渊散射光谱测量，理论上可一次性得到输出的二维同心环图样，包含光谱信息。
标准具中相邻两束光的相位差，根据多光束干涉的结果，可得透射光强
其中精细度，自由光谱
若散射光进入标准具，认为出射光分布为散射光的光谱函数与标准具仪器函数的卷积。理论上作反卷积可以得到光谱函数。
预设使用Lightmachinery的Silica标准具搭建如图所示光路对90°散射光进行探测。
激光器
iCCD
标准具
样品